## Slide 1
UNIVERSITA’ TOR VERGATA
MISURA DEI POTENZIALI NEUROMUSCOLARI
PROF. BRUNO BRANDIMARTE

## Slide 2: Misuratore Neuromuscolare NM4
Strumento per l’acquisizione e l’elaborazione del segnale elettromiografico di superficie

## Slide 3: Principi di funzionamento
L’elettromiografia (EMG) è la registrazione dell’attività elettrica del muscolo.
L’EMG superficiale utilizza per la registrazione, anziché elettrodi ad ago, elettrodi di superficie ed è quindi una tecnica di rilevazione non invasiva.
L’attività elettrica del muscolo è dovuta al fatto che uno stimolo nervoso lungo un alfa-motoneurone libera acetilcolina nelle placche motrici che le ramificazioni del nervo motore forma con le fibre muscolari dell’ unità motoria (UM) da esso innervate. L’acetilcolina si combina con la membrana postsinaptica delle fibre muscolari variandone la permeabilità agli ioni. Si ha dunque un movimento ionico che causa una variazione del potenziale della membrana postsinaptica delle fibre muscolari ovvero una depolarizzazione che poi si propaga dalla placca motrice in entrambe le direzioni lungo le fibre muscolari determinando la contrazione delle fibre muscolari.

## Slide 4: Principi di funzionamento
L’ampiezza del potenziale d’azione di una singola fibra dipende dal diametro della fibra, dalla distanza tra fibra ed elettrodo (diminuisce all’aumentare della distanza tra gli elettrodi di prelievo e la fibra),etc.
In genere i valori vanno da alcuni microVolt a decine di milliVolt.
Per quanto riguarda invece la componente armonica i valori sono compresi tra alcuni Hertz a circa 200 Hertz
Con l’aumentare della fatica muscolare lo spettro si sposta verso le basse frequenze (perché la velocità dei potenziali d’azione diminuisce) e in corrispondenza aumenta l’ampiezza.

## Slide 5: Acquisizione del segnale
L'ambiente in cui siamo presenti è costantemente soggetto ad interferenze elettromagnetiche. Per di più l’apparato, con le altre apparecchiature elettriche connesse, collabora per aggiungere il suo contributo di rumore. Sia il corpo umano che gli elettrodi degli apparecchi per EMG e similari canalizzano queste interferenze ed originano disturbi che vanno isolati dal segnale rilevato. Per fare questo si utilizza il metodo ormai collaudato dell'amplificatore differenziale.
Si procede con l'applicazione di tre elettrodi: uno di questi è usato come riferimento

## Slide 6: Posizionamento degli elettrodi

## Slide 7: Posizionamento degli elettrodi

## Slide 8: Posizionamento degli elettrodi

## Slide 9: Posizionamento degli elettrodi

## Slide 10: Lo strumento NM4
Lo strumento NM4 è un dispositivo per la misura dei potenziali neuromuscolari. Presenta 4 canali di misura con ingresso duale che permettono, attraverso due elettrodi di misura ed uno di riferimento, di eliminare il rumore e le interferenze esterne.

## Slide 11: Collegamento con PC
Il software NM4 è il cuore del sistema. Permette l’acquisizione del segnale elettromiografico, la memorizzazione e l’analisi.

## Slide 12: Cartella paziente
Il software permette di creare una cartella paziente con informazioni sull’attività dei muscoli presi in esame. All’avvio del software si selezionano i canali da acquisire. Il software fornisce una guida su come posizionare gli elettrodi sui muscoli interessati.

## Slide 13: Analisi nel tempo
Il software NM4 permette di visualizzare il segnale elettromiografico acquisito nel tempo, fornendo indicazioni importanti sulla durata dell’acquisizione, il valore a riposo e il valore massimo dello sforzo. Permette inoltre di visualizzare l’inviluppo del segnale (linea verde) che fornisce indicazioni sull’effettiva attività muscolare.

## Slide 14: Esempi: analisi nel tempo
Un esempio di acquisizione del segnale del bicipite sinistro.

## Slide 15: Esempi: analisi nel tempo
Acquisizione del segnale frontale durante la masticazione

## Slide 16: Analisi in frequenza
Analizzare le armoniche che compongono il segnale è di fondamentale importanza in quanto permette di rilevare la fatica muscolare. Si pensi per esempio quanto questo possa esser utile in ambito sportivo in quanto permette ad un atleta di evitare traumi come strappi e contratture.

## Slide 17: Analisi tempo-frequenza
Questo tipo di analisi, definita anche come spettrogramma, è utile per capire le armoniche che compongono il segnale con il passare del tempo.

## Slide 18: Confronto nel tempo
Il software permette di confrontare ed esportare i segnali relativi ai canali acquisiti.

## Slide 19: Confronto in frequenza

## Slide 20: Esportazione
Il software permette di esportare i risultati ottenuti in formato Excel.

## Slide 21: Test laboratorio
Sono stati effettuati dei test in laboratorio sull’attività muscolare a riposo prima e dopo l’applicazione dei cerotti LifeWave.
Test1: soggetto adulto con muscolatura allenata
Prima dell’applicazione dei cerotti LifeWave:
Valore minimo: 108 μVolt
Valore massimo: 168 μVolt
Dopo l’applicazione dei cerotti LifeWave:
Valore minimo:136 μVolt
Valore massimo: 169 μVolt

## Slide 22: Test laboratorio
Test1: soggetto adulto con muscolatura sottotono
Prima dell’applicazione dei cerotti LifeWave:
Valore minimo: 18 μVolt
Valore massimo: 64 μVolt
Dopo l’applicazione dei cerotti LifeWave:
Valore minimo:43 μVolt
Valore massimo: 71 μVolt